## Slide 1
OSRO/VIE/001/USA
CHĂN NUÔI LỢN THỊT AN TOÀN SINH HỌC VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI TRONG TRANG TRẠI QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ

## Slide 2: Phần III YÊU CẦU CHUNG VỀ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ

## Slide 3: 1. QUY MÔ CHĂN NUÔI
Cơ sở chăn nuôi
Chăn nuôi trang trại
Chăn nuôi nông hộ
Quy mô nhỏ
Quy mô vừa
Quy mô lớn
Nghị định 13/2020/NĐ-CP

## Slide 4: 1. QUY MÔ CHĂN NUÔI
Thế nào là trang trại chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ?
Quy mô nhỏ
Quy mô vừa
Quy mô lớn
Từ 10 - dưới 30 đơn vị vật nuôi
Lợn nái ngoại: 20 - dưới 60 con
Lợn thịt: từ 50 - <150 con
Đơn vị vật nuôi là khối lượng sống của lợn, tương đương 500 kg (lợn nái ngoại 2 con, lợn thịt 5 con)
Từ 30 - dưới 300 đơn vị vật nuôi
Lợn nái ngoại: 60 - dưới 600
Lợn thịt: từ 150 - <1500 con
Từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên
Lợn nái ngoại: từ 600 con trở lên
Lợn thịt: từ >1500 con

## Slide 5
Vị trí: Nơi cao, xa khu dân cư, phù hợp quy hoạch chăn nuôi và quy hoạch sử dụng đất của địa phương.
Khoảng cách tối thiểu từ trại chăn nuôi đến khu dân cư:
5
    2. XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI
Quy mô chăn nuôi | Khoảng cách tối thiểu từ trại CN đến khu xử lý chất thải, công nghiệp, khu dân cư | Khoảng cách tối thiểu từ trại CN đến trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sạch
Nhỏ | 100 m | 150 m
Vừa | 200 m | 300 m
Khoảng cách giữa hai chủ thể chăn nuôi khác nhau tối thiểu 50 m

## Slide 6
Phải có nguồn nước đủ trữ lượng và đảm bảo chất lượng cho hoạt động chăn nuôi lợn
6
Nguồn nước đủ trữ lượng cho hoạt động chăn nuôi lợn
Hệ thống lọc, xử lý nước trước khi sử dụng cho chăn nuôi lợn
    2. XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI

## Slide 7
Mỗi cơ sở chăn nuôi phải bố trí thành 3 khu riêng biệt
Khu văn phòng/nhà ở
Khu chăn nuôi
Khu xử lý chất thải
Sơ đồ trại chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ
7
    2. XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI

## Slide 8
Trình tự bố trí các chuồng nuôi lợn trong một cơ sở chăn nuôi lợn như thế nào là hợp lý?
    2. XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI

## Slide 9
Trình tự bố trí các chuồng nuôi trong cơ sở nuôi khép kín (lợn sinh sản và lợn thịt):
- Chuồng nuôi lợn sinh sản: (Chuồng lợn đực
chuồng nái chờ phối chuồng nái chửa
chuồng nái đẻ và nuôi con).
- Chuồng nuôi lợn con sau cai sữa.
- Chuồng nuôi lợn thịt (70 ngày tuổi – xuất bán)
1 & 2 Chuồng lợn thịt (70 ngày tuổi – xuất bán)
3. Chuồng lợn con sau cai sữa
4. Chuồng nái nuôi con
5. Chuồng lợn mang thai, lợn đực
9
    2. XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI

## Slide 10
Trình tự bố trí các chuồng nuôi trong cơ sở nuôi lợn thịt:
1. Chuồng nuôi lợn con sau cai sữa (từ cai sữa đến 70 ngày tuổi)
2. Chuồng nuôi lợn thịt (từ 70 ngày tuổi đến xuất bán)
10
    2. XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI
Tách riêng chuồng nuôi lợn sau cai sữa và chuồng nuôi lợn thịt để:
Phù hợp đặc điểm của từng loại lợn (lợn con cai sữa có sức đề kháng còn kém, cơ quan điều tiết thân nhiệt chưa hoàn thiện, dễ bị ảnh hưởng của môi trường xung quanh..; lợn lớn có sức khỏe và thích nghi môi trường tốt hơn)
Hỗ trợ thực hiện tốt an toàn sinh học, hạn chế mầm bệnh phát sinh trong quá trình nuôi
Tiết kiệm diện tích chuồng nuôi

## Slide 11
    2. XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI
Có phải bố trí hố/khay khử trùng tại cổng ra vào trại chăn nuôi/ khu chuồng nuôi và lối ra vào mỗi dãy chuồng không?

## Slide 12
Trả lời: Cần bố trí hố/khay khử trùng tại cổng ra vào trại chăn nuôi/ khu chuồng nuôi và lối ra vào mỗi dãy chuồng nuôi, nhằm:
Nhắc nhở mọi người: đây là khu vực cách ly, không nhiệm vụ miễn vào
Khử trùng các phương tiện vận chuyển khi đi qua
Khử trùng ủng, dày dép của người đi qua
    2. XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI

## Slide 13
(1) Chuồng nuôi lợn con sau cai sữa:
- Kiểu chuồng sàn: Sử dụng tấm đan bằng nhựa hoặc bê tông có khe thoát nước.
Sàn cao hơn mặt nền 40-50cm.
- Kiểu nền bê tông: Làm bằng bê tông có độ dốc 2-3%. Trong đó, có thêm sàn gỗ hoặc nhựa cho lợn con nằm.
13
Tốt nhất là chuồng sàn nhựa!
    2. XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI

## Slide 14
14
Có nên nuôi lợn con cai sữa trong chuồng như thế này không?
    2. XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI

## Slide 15
(2) Chuồng nuôi lợn thịt (từ 70 ngày tuổi đến xuất bán)
15
Diện tích | Loại nền chuồng | Từ 70 ngày tuổi - xuất bán
 | Nền sàn | 1,0 – 1,2 m2/con
 | Nền bê tông | 1,2 – 1,4 m2/con
Số lợn/ô chuồng: 20-25 con
Diện tích ô chuồng: 24-32 m2
Kích thước ô chuồng: 4 x (6-8m)
Có máng ăn, máng uống.
    2. XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI

## Slide 16
(2) Chuồng nuôi lợn thịt (từ 70 ngày tuổi đến xuất bán)
Kiểu nền chuồng:
16
Nền sàn
Ưu điểm: chuồng khô ráo, sạch, giảm bệnh...
Hạn chế: chi phí đầu tư cao.
Nền bê tông
Ưu điểm: dễ làm, đầu tư vừa phải
Hạn chế: tốn công vệ sinh, khó giữ chuồng khô, sạch
    2. XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI

## Slide 17
(2) Chuồng nuôi lợn thịt (từ 70 ngày tuổi đến xuất bán)
17
Trả lời: Không, vì:
Làm tăng độ ẩm chuồng nuôi, lợn dễ bị nhiễm bệnh đường hô hấp
Lợn uống nước bẩn, dễ bị nhiễm bệnh đường tiêu hóa
Lợn dễ bị trượt, ngã, què chân
Làm tăng lượng nước sử dụng, quá tải bể xử lý chất thải lỏng yếm khí.
    2. XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI
Có nên để bể chứa nước phía sau (cho lợn tắm và chứa chất thải) ở bên trong ô chuồng nuôi lợn thịt không?

## Slide 18
18
Chuồng nuôi lợn thịt tiết kiệm nước
    2. XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI

## Slide 19
* Đường xuất bán/cầu xuất bán/nhà xuất bán
19
Cần có đường dành riêng xuất bán lợn
Kích thước đường: rộng 80cm, cao 90 cm, nên có mái che
Vị trí: cuối hướng gió, phía quạt hút.
    2. XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI
Nên có nhà và cầu xuất bán lợn ở phía xuất lợn lên phương tiện vận chuyển.

## Slide 20
* Yêu cầu kỹ thuật về vòi và nước uống
20
 | Lợn con sau cai sữa | Lợn thịt
Số lợn/vòi (con) | 10 | 10 – 12
Số vòi uống/ô chuồng | ≥2 | ≥2
Kích cỡ vòi uống | Phi 21 | Phi 21 hoặc 27
Kiểu vòi uống | Vòi hoặc bát | Vòi hoặc bát
Độ cao của vòi tính từ mặt nền | 20 - 25 cm | 70 cm
Tốc độ chảy (lít/phút) | 0,5 | 1,0
Nhiệt độ nước uống | 18-250C | 18 – 250C
    2. XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI

## Slide 21
21
    CÁC KIỂU MÁNG ĂN DÀNH CHO LỢN
Kiểu máng tròn bán tự động:
- Thùng chứa từ 40-60 kg thức ăn.
- Làm bằng tôn hoặc inox.
- Có thể điều chỉnh được lượng thức ăn rơi xuống máng.
- Hạn chế: Bộ phần điều chỉnh thức ăn không bền, thức ăn dễ bị rơi vãi nhiều.
Máng ăn bán tự động hình chữ nhật:
- Thùng chứa thức ăn từ 40-60 kg.
- Làm bằng tôn hoặc inox.
- Có thể thiết kế một bên hoặc hai bên dùng cho hai ô chuồng.
- Có thể điều chỉnh lượng thức ăn rơi xuống máng, dễ vệ sinh máng, bộ phận điều chỉnh thức ăn có độ bền cao, thức ăn ít rơi vãi.
Máng ăn cao su: không đảm bảo vệ sinh, tốn công lao động (phải đổ thức ăn, vệ sinh máng nhiều lần), thức ăn rơi vãi nhiều

## Slide 22
22
    XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI
Chuồng trại thiết kế đúng kỹ thuật  lợn sinh trưởng tốt, hiệu quả chăn nuôi cao hơn!

## Slide 23: Chúc các bác nuôi lợn thành công